## Slide 1: Desarrollo de una metodología para seleccionar un bus eléctrico.
Autor
Ing. Diego Francisco Torres Moscoso.
Director
Ing. Daniel Cordero Moreno. PhD.
Fecha
2021/08
Cuenca, Ecuador.

## Slide 2: Agenda.
Cap I. Introducción.
Cap II. Características técnicas de los buses eléctricos.
Cap III. Factores que intervienen en una ruta urbana del bus eléctrico.
Cap IV. Consumo de energía y factor de emisiones de CO2.
Cap V. Estimación financiera para la aplicabilidad de buses urbanos eléctricos en el cantón Cuenca.
- Conclusiones y recomendaciones.

## Slide 3
Atabani, 2020
33 333 TWh de energía a nivel mundial para el transporte en 2019.
27 000 TWh para el transporte terrestre
Chart: Energía necesaria para el transporte en el mundo.
| Terrestre | Aéreo | Marítimo | Riel | Subterráneo
Energía necesaria para el transporte en el mundo. | 0.81 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Índice.
Cap I.
Antecedentes.
Chart: Emisión de CO2 por el transporte en el mundo
| 2000 | 2010 | 2020 | 2030
Vehículos de pasajeros | 2500 | 3000 | 3600 | 3000
Vehículos de carga | 1800 | 2000 | 2400 | 2300
44%
33%
17%
4%
Fatih, 2020.

## Slide 4
Índice.
Cap I.
Antecedentes.
En Ecuador por el transporte.
Chart: 
| Gasolinas | Diésel Oil | Fuel Oil | Electricidad | Kerosene y jet fuel
Consumo de energía en el transporte (46 millones BEP) | 0.44 | 0.43 | 0.08 | 0 | 0.05
Consumo de energía por sector en el Ecuador (94 millones BEP)
Transporte 49%
Paredes, 2020
Chart: Emisiones comparativas buses MCIA diésel con Eléctricos
| 2019 | 2020 | 2025
MCIA Diésel | 0.536 | 0.567 | 0.724
Eléctricos en 50% | 0.01 | 0.015 | 0.026
6%
28%
47%
Año | Total buses
2019 | 29.519
2020 | 31.248
2025 | 39.896
Ministerio Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 2017.

## Slide 5
Consideraciones del bus eléctrico.
Fuente: Frost and Sullivan, 2013.
Reducción del consumo de combustible, de gases contaminantes y ruido.
Evitar 200MtCO2 de emisiones por año.
Implementación de nuevas tecnologías.
Cumplir políticas de cuidado ambiental y consumo de energía.
Se espera que sea el principal mercado y el mayor potencial para nuevas tecnologías en países en desarrollo.
McKerracher, 2020.
Antecedentes.
Índice.
Cap I.

## Slide 6
500.000 buses eléctricos están en circulación.
En Europa 4.000 buses eléctricos, entre híbridos, celdas de combustible, plug in, trolebús.
McKerracher, 2020.
Chart: Utilización de buses eléctricos en el mundo
| Buses eléctricos
2030 | 0.58
2020 | 0.33
2017 | 0.13
3´000.000 de buses urbanos en el mundo.
385.000 eléctricos
Antecedentes.
Índice.
Cap I.

## Slide 7
Electrificación del transporte público en el Ecuador
Asamblea Nacional, 2019
Ley de Eficiencia Energética.
19 de marzo del 2019
- Promover el uso eficiente, racional y sostenible de la energía.
2025 todos los vehículos que se incorporen al servicio de transporte público urbano e interparroquial deberán ser eléctricos.
- Tarifas diferenciadas preferenciales (10 años).
- GAD municipales incentivar el uso de vehículos eléctricos, facilitar la circulación.
Guayaquil, febrero 2019, autonomía de 250 km.
La inversión USD 8 millones.
Quito Metro. Cuenca Tranvía.
Antecedentes.
Índice.
Cap I.

## Slide 8
Antecedentes.
Índice.
Cap I.
Proyecto corredor de bajas emisiones vehículos eléctricos.
Desarrollo de una metodología para seleccionar un bus eléctrico.
Determinación del ciclo típico de conducción para las rutas 100 y 27 de un bus eléctrico en la ciudad de Cuenca.
B. García.
Metodología para la configuración energética de un bus eléctrico.
W. Guiñansaca.
Obtención de ciclos de conducción de rutas que conecten las principales sedes universitarias de la Ciudad de Cuenca.
L. Ortega. E. Idrovo.

## Slide 9
Objetivo General.
Desarrollar una metodología para la selección de un bus eléctrico para un circuito urbano.
Objetivos Específicos
Analizar las características técnicas de los buses eléctricos en el mercado nacional e internacional.
Determinar los factores que intervienen en una ruta urbana del bus eléctrico.
Determinar el consumo de energía del bus eléctrico, emisión de ruido y el factor de emisiones de CO2.
Establecer los costos de implementación de los buses eléctricos.
Índice.
Cap I.

## Slide 10
Metodología
Cap II. Características técnicas de los buses eléctricos.
Fuente.
Cap III. Factores que intervienen en una ruta urbana del bus eléctrico.
Red de rutas.
Cap IV. Consumo de energía y factor de emisiones de CO2.
Demanda de energía.
Densidad de pasajeros.
Cantidad de paradas.
Longitud de rutas.
Dimensiones.
Eficiencia.
Masa/peso.
Capacidad.
Emisiones CO2.
Emisión de ruido.
Torque.
Potencia
Cap V. Estimación financiera para la aplicabilidad de buses urbanos eléctricos en el cantón Cuenca.
Metodología para seleccionar un bus eléctrico.
Utilizando los datos de los objetivos específicos se realiza la metodología.
Impuestos.
Mantenimiento.
Energía.
Empleados.
Beneficios.
Intereses
Costo del bus.
Desarrollar la metodología para la selección de un bus eléctrico para un circuito urbano, sin considerar el comportamiento eléctrico ni las necesidades de la red de energía eléctrica de la ciudad.
Índice.
Cap I.

## Slide 11
II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BUSES ELÉCTRICOS.
Reglamento
Europa, Corea del Sur, Japón, Rusia.
Homologación de Vehículos
RTE 034 Ecuador
Elementos mínimos de seguridad en vehículos automotores.
NTE 2656 Clasificación de los vehículos automotores.
NTE 2205 Vehículos automotores. Bus urbano. Requisitos.
NTE 1323 Vehículos automotores. Carrocerías de buses. Requisitos.
NTE 3833 Vehículos automotores. Tipos. Términos y Definiciones.
6469: 2019 Europa.
Vehículos de carretera de propulsión eléctrica.
Especificaciones de seguridad.
1: Sistema de almacenamiento de energía recargable (RESS)
2: Seguridad operacional del vehículo.
3: Seguridad eléctrica.
Índice.
Cap II.

## Slide 12
BYD
K9G
China
Largo Total 12000 mm
Ancho 2550 mm
Altura
3260 mm
Masa (GVW)
18000 kg
Potencia 402 kW
Torque 1100 Nm
Tipo de batería LIFePo
Capacidad 324 kWh
Tensión 440 V
Autonomía 250 km
Velocidad Máxima
70 km/h
Dimensiones Neumático
275/70R22.5
Número de asientos 25
Torque en Rueda 19000 Nm
II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BUSES ELÉCTRICOS.
Índice.
Cap II.

## Slide 13
III.FACTORES QUE INTERVIENEN EN UNA RUTA URBANA DEL BUS ELÉCTRICO.
3.1 Criterios para el diseño de la ruta de un bus urbano.
Diseño de la ruta incluido las paradas. P = 0.38
Propuesta de horarios. P = 0.06
Economía y productividad. P = 0.44
Control del servicio. P = 0.06
Seguridad y confort de los pasajeros.
P = 0.06
Método Analítico Jerárquico (AHP)
Índice.
Cap III.

## Slide 14
III. FACTORES QUE INTERVIENEN EN UNA RUTA URBANA DEL BUS ELÉCTRICO.
3.1 Criterios para el diseño de la ruta de un bus urbano.
Diseño de la ruta incluido las paradas.
Longitud de la ruta más corta.
Dirección de la ruta.
Longitud actual de la ruta.
SR es la sobreposición de rutas.
km que la ruta se sobrepone
Distancia de sobreposición de rutas 20m.
Paradas, densidad de población.
Conectividad entre rutas.
Índice.
Cap III.
(Soltani et al., 2013)

## Slide 15
III. FACTORES QUE INTERVIENEN EN UNA RUTA URBANA DEL BUS ELÉCTRICO.
3.1 Criterios para el diseño de la ruta de un bus urbano.
Economía y productividad.
Distancia, tiempo de recorrido.
Flujo de pasajeros.
Relación kilómetros utilizados.
Relación pasajero por kilómetro.
Promedio: 4.2 pas vehi/km
kilómetros recorridos por un pasajero con la distancia total de recorrido del bus.
Velocidad de operación
tiempo total de recorrido
Índice.
Cap III.
(Soltani et al., 2013)

## Slide 16
III. FACTORES QUE INTERVIENEN EN UNA RUTA URBANA DEL BUS ELÉCTRICO.
3.2 Características de movilidad y uso del transporte en el cantón Cuenca.
43%
36%
57%
25%
505 585 hab.
Urbano 329 928 hab.
INEC, 2020
39 694 estudiantes universitarios
413 925 pasajeros diarios
82 785 estudiantes
Índice.
Cap III.
(PMEP, 2015)

## Slide 17
III. FACTORES QUE INTERVIENEN EN UNA RUTA URBANA DEL BUS ELÉCTRICO.
3.3 Rutas propuestas.
Ruta #1 Directa 14.04 km, 31´37´´ 59 pasajeros.
Ruta #2 Eco Campus 18.25 km,
46´16´´. 77 pasajeros
Ruta #3 Baños 32.56 km, 1h17´33´´. 137 pasajeros
Ruta #4 Sedes Centro 34.72 km, 1h14´0.5´´. 146 pasajeros
Ruta #5 Exprés 14.51 km, 33´59´´.
61 pasajeros.
Índice.
Cap III.

## Slide 18
IV. CONSUMO DE ENERGÍA Y FACTOR DE EMISIONES DE CO2.
4.1 Demanda del vehículo, fuerza necesaria para el desplazamiento (Fx) en [N], energía (E) [kWh].
0.6 - 0.7
(Bosch, 1996)
BYD K9
C = 8.62 m2
F = 8.5 m2
1.4%
Diferencia
Asfalto – Hormigón 0.012
Dureza media 0.06
275/70R22.5
Gillespie, 1992
Índice.
Cap IV.

## Slide 19
IV. CONSUMO DE ENERGÍA Y FACTOR DE EMISIONES DE CO2.
4.2 Ciclo de conducción.
Determinación de un ciclo de conducción.
1) Método de obtención del ciclo.
2) Establecer la ruta y el vehículo.
3) Instrumentación.
4) Recolección de datos.
5) Análisis físico estadístico.
Método de mínimas diferencias ponderadas.
Método micro – trip.
Velocidad
Tiempo
Altitud
Longitud
Aceleración
Pendiente
Fuerza
Energía
Número de paradas
Transitorio
Estable
Ciclo de conducción japonés 10 -15.
Ciclo de conducción de bus del Condado Orange.
Índice.
Cap IV.
(Astudillo et al., 2016)

## Slide 20
IV. CONSUMO DE ENERGÍA Y FACTOR DE EMISIONES DE CO2.
4.2 Ciclo de conducción.
Método de mínimas diferencias ponderadas.
# | Parámetro | Ponderación
1 | Velocidad Media [m/s] | 1
2 | Velocidad Máxima [m/s] | 0.25
3 | Número de Paradas [-] | 0.25
4 | Tiempo Total de Recorrido [s] | 1
5 | Distancia Recorrida [m] | 1
6 | Aceleración Promedio Positiva [m/s2] | 1
7 | Aceleración Positiva Máxima [m/s2] | 0.75
8 | Tiempo con Aceleración Positiva [s] | 1
9 | Energía [kWh] | 1
Tp | Total de ponderaciones | 7.25
Valor del parámetro medido
Ponderación para cada parámetro.
Menor desviación con respecto a la media
Promedio ponderado
coeficiente de ponderación
Desviación estándar.
Pi,j valor de parámetro i, para el ciclo j.
es el promedio del parámetro i.
Desviación respecto a la media adimensional
Índice.
Cap IV.
(Pérez et al., 2018).

## Slide 21
IV. CONSUMO DE ENERGÍA Y FACTOR DE EMISIONES DE CO2.
4.2 Ciclo de conducción.
Promedio ponderado de las desviaciones de los parámetros |  |  |  |  |  |  | 
# | Parámetro | Ruta#1Dm1 | Ruta#1Dm2 | Ruta#1Dm3 | Ruta#1Dm4 | Ruta#1Dm5 | Ruta#1Dm6
1 | ∑ Y | 0.065 | 0.016 | 0.045 | 0.093 | 0.065 | 0.027
# | Parámetro | Ponderación
1 | Velocidad Media [m/s] | 6.016
2 | Velocidad Máxima [m/s] | 15.825
3 | Número de Paradas [-] | 21
4 | Tiempo Total de Recorrido [s] | 2322.85
5 | Distancia Recorrida [m] | 14004.08
6 | Aceleración Promedio Positiva [m/s2] | 0.754
7 | Aceleración Positiva Máxima [m/s2] | 5
8 | Tiempo con Aceleración Positiva [s] | 1234.45
9 | Energía [kWh] | -
Índice.
Cap IV.

## Slide 22
IV. CONSUMO DE ENERGÍA Y FACTOR DE EMISIONES DE CO2.
4.2 Ciclo de conducción.
Método micro - trip.
Índice.
Cap IV.

## Slide 23
IV. CONSUMO DE ENERGÍA Y FACTOR DE EMISIONES DE CO2.
4.2 Ciclo de conducción.
Método micro - trip.
Cálculo de la desviación respecto a la media. Ruta #1 Directa. |  |  |  | 
# | Parámetro | PCCCC | PCPP | Diferencia [%]
1 | Velocidad Media [m/s] | 6.016 | 6.410 | 6.55
Índice.
Cap IV.

## Slide 24
IV. CONSUMO DE ENERGÍA Y FACTOR DE EMISIONES DE CO2.
4.3 Factor de emisión de CO2.
2018
Factor de emisión
0.6004 kgCO2/kWh
.
1.064 a 1.49 kWh/km
(González et al., 2021)
CENACE, 2018
Índice.
Cap IV.

## Slide 25
IV. CONSUMO DE ENERGÍA Y FACTOR DE EMISIONES DE CO2.
4.4 Nivel de presión sonora.
Medición del ruido interior.
80 dB(A)
120 dB(A)
65 dB(A)
Estacionario. 2)Velocidad de 0 a 53,6 km/h. Medida no varíe 0.5dB(A)
Índice.
Cap IV.
Medición del ruido exterior.
Prueba de aceleración desde un punto muerto.
10 lecturas y elegir tres más altas dentro de ± 2dB (A)
Método de ensayo. NTE INEN 2665.
30, 40 y 50km/h
2 mediciones y elegir la más altas dentro de ± 2dB (A)
Texto unificado de legislación secundaria de medio ambiente (TULSMA) 85 dB(A)

## Slide 26
Emisiones de Ruido
Fuente: Ross, et al, 2007
Laib, et al, 2019
FCE-bus es en 14 dB(A) más silencioso que el MCIA a 20 km/h.
El bus híbrido es en 7 dB(A) más silencios que el MCIA a 20 km/h
Índice.
Cap IV.
IV. CONSUMO DE ENERGÍA Y FACTOR DE EMISIONES DE CO2.
Modelo de medición RLS-90.
Niveles de ruido de tráfico
Homologación UE No 540/2014
80 - 73 dB(A)
Chart: Velocidad constante [km/h]
| Nivel de presión sonora estacionario | 10km/h | 30km/h | 50km/h
Bus con Motor de combustión interna diésel | 65 | 73 | 76 | 78
Bus híbrido eléctrico | 61 | 67 | 71 | 78
Bus eléctrico de celdas de combustible | 57 | 62 | 66 | 78

## Slide 27
V. ESTIMACIÓN FINANCIERA PARA LA APLICABILIDAD DE BUSES URBANOS ELÉCTRICOS EN EL CANTÓN CUENCA.
5.1 Análisis financiero Ruta #1 Directa.
BYD K9G
426.000$
Único 0.31$
Difer 0.155
Ú 242 611 – 284 693
D 75 816 – 88 967
Pasaje 15% en 5Y
Pob. 1.8% anual
Inflación 2 - 5% anual
0.08 $kWh Rendimiento 1.25 kWh/km
Consumo día 263 kW 21$
Y = 94 770 kWh 7 582$
Flujo Final Y1 = - 88 637+ 89 961 = 1 324$
Y10 = -101 067+ 213 000 +122 006 = 233 939 – 25%= 175 454$
Índice.
Cap V.
Chart: Ingresos y Egresos
| Total | Publicidad | Pasaje | Total | Mantenimiento | Repuestos | Permisos | Energía | Financiamiento | Chofer | Ingresos | Egresos
Año 10 | 122006 | 4654 | 117352 | 101067 | 5275 | 12387 | 6644 | 7582 | 45683 | 23496
Año 1 | 89961 | 3000 | 86961 | 88637 | 3400 | 7985 | 7534 | 7582 | 42476 | 19660

## Slide 28
V. ESTIMACIÓN FINANCIERA PARA LA APLICABILIDAD DE BUSES URBANOS ELÉCTRICOS EN EL CANTÓN CUENCA.
5.2 Valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR).
Permiten calcular la viabilidad de un proyecto.
No Rentable 0 > VAN > 0 Rentable
Rentabilidad que debe generar el proyecto.
Rechazado > TIR% > Aceptado
Rentabilidad 20%
= 11.25%
Indicador | Ruta #1 | Ruta #2 | Ruta #3 | Ruta #4 | Ruta #5
VAN | $ -328.967 | $ -392.729 | $ -368.202 | $ -329.970 | $ -342.561
TIR | -5,64% | -9,35% | -7,80% | -5,53% | -6,27%
Índice.
Cap V.

## Slide 29
V. ESTIMACIÓN FINANCIERA PARA LA APLICABILIDAD DE BUSES URBANOS ELÉCTRICOS EN EL CANTÓN CUENCA.
5.3 Simulación financiera para establecer un punto de equilibrio mediante el valor del pasaje.
Indicador | Ruta #1 | Ruta #2 | Ruta #3 | Ruta #4 | Ruta #5
Pasaje | $0.51 | $0.57 | $0.54 | $0.50 | $0.51
VAN | $14.462 | $10.953 | $14.065 | $6.764 | $3.083
TIR | 11.92% | 11.75% | 11.89% | 11.56% | 11.39%
5.4 Simulación financiera para establecer un punto de equilibrio mediante la cantidad de pasajeros.
Indicador | Ruta #1 | Ruta #2 | Ruta #3 | Ruta #4 | Ruta #5
Pasajeros veh/km | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 6.7 | 6,9
VAN | $895.65 | $543.18 | $90.14 | $31.84 | $897.10
TIR | 11.29% | 11.27% | 11.25% | 11.25% | 11.29%
Índice.
Cap V.

## Slide 30
V. ESTIMACIÓN FINANCIERA PARA LA APLICABILIDAD DE BUSES URBANOS ELÉCTRICOS EN EL CANTÓN CUENCA.
5.5 Simulación financiera para establecer el modelo con el precio promedio anual por galón de diésel para el año 2021 de 1.62 dólares para el bus urbano con motor Diesel.
Indicador | Ruta #1 | Ruta #2 | Ruta #3 | Ruta #4 | Ruta #5
VAN | $25.949 | $-28.437 | $-15.099 | $27.961 | $12.639
TIR | 15.83% | 6.17% | 8.61% | 16.00% | 13.49%
5.6 Simulación financiera para establecer el modelo con el precio promedio anual por galón de diésel para el año 2022 de 2.10 dólares para el bus urbano con motor Diesel.
Indicador | Ruta #1 | Ruta #2 | Ruta #3 | Ruta #4 | Ruta #5
VAN | $-77.788 | $-122.406 | $-132.456 | $-79.303 | $-91.958
TIR | -4.83% | -15.08% | -17.68% | -4.82% | -8.99%
Índice.
Cap V.

## Slide 31
V. ESTIMACIÓN FINANCIERA PARA LA APLICABILIDAD DE BUSES URBANOS ELÉCTRICOS EN EL CANTÓN CUENCA.
5.7 Simulación financiera para establecer un punto de equilibrio mediante el valor del pasaje, con el precio promedio anual por galón de diésel para el año 2022 de 2.10 dólares para el bus urbano con motor Diesel.
Indicador | Ruta #1 | Ruta #2 | Ruta #3 | Ruta #4 | Ruta #5
Pasaje | $0.36 | $0.36 | $0.39 | $0.36 | $0.37
VAN | $8.070 | $1.378 | $507 | $9.311 | $6.842
TIR | 12.81% | 11.50% | 11.35% | 12.99% | 12.63%
5.8 Simulación financiera para establecer un punto de equilibrio mediante la cantidad de pasajeros para el bus urbano con motor Diesel.
Indicador | Ruta #1 | Ruta #2 | Ruta #3 | Ruta #4 | Ruta #5
Pasajeros veh/km | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 4,9
VAN | $ 3930.22 | $ 2995.67 | $ 1782.85 | $ 5038.61 | $ 1060.77
TIR | 12.01% | 11.81% | 11.59% | 12.19% | 11.46%
Índice.
Cap V.

## Slide 32
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Características
Autonomía
Cumplimiento de una ruta
6 a 15 recorridos.
1) Economía y productividad
2) diseño de la ruta
incluido las paradas

## Slide 33
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Fuerza
Potencia
Energía
Método de mínimas ponderadas
Instrumentación del bus
Recolección de datos
Análisis físico estadístico
Factor de emisión de CO2 de 0.6004 kgCO2/kWh
Rendimiento 1.064 a 1.49 kWh/km.
73 - 85 dB(A)

## Slide 34
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
VAN y TIR son negativos el proyecto no es viable económicamente
Considerar en la implementación del transporte público busetas o vehículos de menor tamaño y de menor costo para que el proyecto se factible.
El costo del bus eléctrico en el Ecuador es elevado
Apoyar al ingreso de los buses a menor costo
El valor del pasaje debe ser considerado, actual 0.31$
0.51 a 0.57 $ 4,2 personas vehículo por kilómetro
El transporte público operado por los GADs Municipales y no de forma privada
Aumentar 6.7 – 7.6 vehículo pasajero por kilómetro
65% y 83%.
60% y 81%.

## Slide 35
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
A 2.10 $/gal El valor del pasaje debe ser considerado
0.36 a 0.39 $ 4.2 personas vehículo por kilómetro
Aumentar pasajeros 4.85 – 5.30 vehículo pasajero por kilómetro
16% y 26%.
A 1.62 $/gal la factibilidad financiera del proyecto aplica para las rutas 1, 4 y 5, las mismas que son rutas cortas y se realizan más recorridos por día.

## Slide 36
Preguntas y Respuestas
Gracias.
ftorres@uazuay.edu.ec
593-984977792

## Slide 37
BIBLIOGRAFÍA.
Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. (2019). Pliego Tarifario Para Las Empresas Eléctricas de Distribución - Servicio Público de Energía Eléctrica. Periodo: Enero-Diciembre 2020. Resolución Nro. ARCONEL – 035/19, 19, 35. Recuperado el 13 de julio de 2021 de https://www.cnelep.gob.ec/wp- content/uploads/2020/01/pliego_tarifario_del_spee_2020_resolucion_nro_035_19.pdf
Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. (2020). Balance Nacional de Energía 2020. Recuperado el 13 de julio de 2021 de https://www.regulacionelectrica.gob.ec/balance-nacional/
Alvarez, J. (2010). Estudio comparativo para modelos predictivos del ruido de tráfico rodado, a través de mediciones in situ en un sector de la ciudad de Osorno. Universidad Austral de Chile.
Alvear, W. (2019). Diseño del sistema eléctrico en baja tensión para estaciones de carga de autobuses eléctricos.
Aparicio, F., Vera, C., y Díaz, V. (2001). Teoria de los vehículos automoviles. Dextra editorial.
Arana, M., Martínez de Vírgala, A., Aleixandre, A., San Martín, M., y Vela, A. (2000). Modelos de predicción del ruido de tráfico rodado. Comparación de diferentes standards europeos. TecniAc{ú}stica Madrid, 1–7.

## Slide 38
BIBLIOGRAFÍA.
Astudillo, A. (25 de julio de 2018). La tarifa del bus subirá en Cuenca. El Comercio. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/tarifa-bus-subira-cuenca-pasaje.html
Astudillo, R., Cordero-Moreno, D. (2016). Obtención de ciclos de conducción para la flota de buses urbanos del cantón Cuenca.
Atabani, E., Badruddin, A., Mekhilef, S., y Silitonga, S. (2011). A review on global fuel economy standards, labels and technologies in the transportation sector. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(9), 4586–4610. https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.092
Autec SA. (2021). Periodo y costo de mantenimiento bus urbano Agrale MA17.
Ayala, J., Martinez, D., y Valbuena, J. (2017). Diseño de un dispositivo reductor de la resistencia aerodinámica en un bus intermunicipal.
Baculima, M., y Morales, A. (2016). Cálculo de la tarifa óptima para los buses del servicio de transporte urbano en la ciudad de Cuenca para el año 2015., 334.
Banco Mundial. (2021). Inflación, precios al consumidor (% anual) - Ecuador. Recuperado el 8 de mayo de 2021 de https://datos.bancomundial.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=EC

## Slide 39
BIBLIOGRAFÍA.
Bastlán, N., Suárez, E., Álvarez, J., y Báez, A. (2015). Elección de un modelo de ruido de tránsito vehicular para Chile. Valencia.
Benn, H. (1995). Bus route evaluation standards. USA National Academy of Sciences. http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Synthesis+Practice+10+Bus+Route+Evaluation+Standards#0%5Cnhttp://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Synthesis+of+transit+practice+10:+bus+route+evaluation+standards%230
Bharadwaj, M., Sridhar, H., Chauhan, P., y Pilani, S. (2018). Implementation Plan for Electrification of Public Bus Transport in Bengaluru Project. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10152.21761
Bohórquez, J., López, C., Díez, A., y Díez, I. (2011). Revisión y análisis de la normatividad actual de productos y equipos eléctricos frente a la entrada de vehículos eléctricos en colombia. Revista InvestigacionesAplicadas,5(2011),111–123. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5001682
Bosch, R. (1996). Manual de la Técnica del Automóvil (3ra ed.).
Build your dreams. (2019). The BYD K9 Data Sheet. Recuperado el 13 de julio de 2021 de https://en.byd.com/wp-content/uploads/2019/07/4504-byd-transit-cut-sheets_k9-40_lr.pdf
Build your dreams. (2019). Especificaciones Técnicas BYD K9G.

## Slide 40
BIBLIOGRAFÍA.
López, J., y Ruiz, J. (2020). Información básica de Cuenca. https://www.goraymi.com/es-ec/azuay/cuenca/historias/informacion-basica-cuenca-a34f471ec
Caetano. (2020). e. City Gold. Su ciudad, nuestra tecnología.
Comisión económica de las Naciones Unidas. (2015). Reglamento número 100 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE/ONU) — Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos en relación con los requisitos específicos del grupo motopropulsor eléctrico, (78), 30–59.
Corporación financiera nacional. (2019). La movilidad eléctrica arranca en ecuador. Recuperado el 8 de mayo de 2021 de https://www.cfn.fin.ec/la-movilidad-electrica-arranca-en-ecuador/
Crece publicidad móvil en Quito. (2007). La Hora. Recuperado el 8 de mayo de 2021 de https://lahora.com.ec/noticia/547738/crece-publicidad-mvil-en-quito
Cueva, G. (2019). Análisis de factibilidad de implementación de buses 100% eléctricos para impulsar la movilidad sostenible en el sistema de transporte urbano del Distrito Metropolitano de Quito, 132.
Dávalos. D, Cordero. D. (2017). Obtención de un ciclo típico de conducción para los vehículos de la unión de taxistas del Azuay.
EBusco. (2020). Ebusco 2.2 Datos técnicos.

## Slide 41
BIBLIOGRAFÍA.
El parlamento europeo y el consejo de la unión europea. (2014). Reglamento (UE) No 540/2014 del parlamento europeo y del consejo.
Espimbera, D. (2018). Estudio de los ciclos de conducción para determinar parámetros de manejo en condiciones reales de operación mediante la metodología micro – trip. UTE.
Fatih, B., Sadamori, K., y Wordorsdorfer, M. (2020). Transport Improving the sustainability of passenger and freight transport. https://www.iea.org/topics/transport
Fenés, G. (2021). ¿La tarifa eléctrica es un freno para la adopción de vehículos eléctricos en Ecuador? https://portalmovilidad.com/la-tarifa-electrica-es-un-freno-para-la-adopcion-de-vehiculos-electricos-en-ecuador/
Gillespie, T. (1992). Fundamentals of Vehicle Dynamics.
González-Oropeza, R. (2005). Los ciclos de manejo, una herramienta útil si es dinámica para evaluar el consumo de combustible y las emisiones contaminantes del auto transporte. Ingeniería Investigación y Tecnología, 6(3), 147–162. https://doi.org/10.22201/fi.25940732e.2005.06n3.011
González, L., Cordero-Moreno, D., y Espinoza, J. (2021). Public transportation with electric traction: Experiences and challenges in an Andean city. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 141(January). https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110768

## Slide 42
BIBLIOGRAFÍA.
Gorham, R. (2020). Air pollution from ground transportation an assessment of causes , strategies and tactics , and proposed actions for the international community. The Global Initiative on Transport Emissions Division for Sustainable Development.
?Guayaquil enciende la marcha hacia la transportación eléctrica?. (2019). El Universo. Recuperado el 9 de mayo de, 2021, de https://www.pressreader.com/ecuador/el-universo/20191025/281835760486254
Hurtado, A. (2014). Desarrollo de Ciclos de Conducción Para el área metropolitana centro 0ccidente. AMCO., 55.
Ilustre Municipalidad de Cuenca. (2015). Plan de movilidad de Cuenca 2015-2025. Ilustre Municipalidad de Cuenca, 118.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2010). Fascículo Provincial Azuay. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/guayas.pdf%0Ahttp://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/26651%0Afile:///C:/Users/usuario/Documents/PS0315_16.pdf%0Ahttp://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanis
Instituto Ecuatoriano de Normalización. (2006). Vehículos automotores. Bus urbano. Requisitos. Instituto Ecuatoriano de Normalización, 21. http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/149/3/03 AGP 63 NTE INEN 1340.pdf

## Slide 43
BIBLIOGRAFÍA.
Instituto Ecuatoriano de Normalización, 21. http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/149/3/03 AGP 63 NTE INEN 1340.pdf
Instituto Ecuatoriano de Normalización. (2012). Norma Técnica Ecuatoriana 2656. Clasificación Vehicular.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2020). Proyeccion Cantonal Total 2010-2020. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/
Jarrín, R., y Mena, J. (2019). Investigación de los procesos de mantenimiento preventivo de vehículos articulados en Ecuador mediante el análisis comparativo de la programación y ejecución de las rutinas de mantenimiento del bus eléctrico (K1A) BYD con su similar de motor de combustión.
Juidah, A. (2016). Electric Bus Analysis for New York City Transit.
Jürg, G. (2015). Rendimiento Real de Buses Híbridos y Eléctricos.
Kamaz. (2020). Passenger buses nefaz.
Kindler, H., y Kynast, H. (1984). Matemática Aplicada para la Técnica del Automóvil. (8va ed.).

## Slide 44
BIBLIOGRAFÍA.
Kumar, P. (2019). Electric Buses in India : Technology , Policy and Benefits.
Laib, F., Braun, A., y Rid, W. (2019). Modelling noise reductions using electric buses in urban traffic. A case study from Stuttgart , Germany. Transportation Research Procedia,. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2018.12.206
Lion, M. (2020). Welcome to a zero-emissions future . Presenting the new man lionʼs city e .
McKerracher, A., Ali Izadi-Najafabadi., y O’Donovan, A. (2020). Electric Vehicle Outlook 2020. https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/?sf122680186=1
Mercedes Benz. (2020). El nuevo eCitaro.
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. (2017). Balance Energético Nacional 2017.
Ministerio del Ambiente. (2015). Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA). Acuerdo Ministerial 097-A, Texto Unificado de Legislación Secundaria Del Ministerio Del Ambiente (TULSMA), 1–184.
Ministerio del Trabajo. (2020). Sueldos, salarios mínimos sectoriales y tarifas para el sector privado por ramas de actividad, que abarcan las diferentes comisiones sectoriales, 249.

## Slide 45
BIBLIOGRAFÍA.
Moyano, R. (2019). Análisis comparativo entre la flota actual de las unidades a diésel de la “ecovía” ruta estación rio coca- playón la marín versus una flota de transporte de vehículos eléctricos, para uso en transporte público, 114.
Municipalidad de Cuenca. (2016). Plan movilidad Cuenca. Cuenca.
Municipalidad de Guayaquil. (2020). Concejo Municipal de Guayaquil aprueba reforma a la ordenanza de incentivos a la transportación pública eléctrica. Recuperado el 12 de julio de 2020 de https://guayaquil.gob.ec/concejo-municipal-de-guayaquil-aprueba-reforma-a-la-ordenanza-de-incentivos-a-la-transportacion-publica-electrica/
Nanjing Jinlong. (2020). Electric Vehicles City Bus LHD/Rhd 12meters Public Transportation 40-50seats Range 260-300km. https://clvehicles.en.made-in-china.com/product/hZMnkLiTYGWg/China-Electric-Vehicles-City-Bus-LHD-Rhd-12meters-Public-Transportation-40-50seats-Range-260-300km.html
Nanjing Jinlong. (13 de julio de 2021). Electric Vehicles City Bus Rhd 12meters Public Transportation 40-50seats Range 260-300km. https://clvehicles.en.made-in-china.com/product/YNenKCfufSWM/China-Electric-Vehicles-City-Bus-Rhd-12meters-Public-Transportation-40-50seats-Range-260-300km.html?utm_source=micedm&utm_medium=leadong&utm_campaign=axEnXmJKdQLG&utm_content=QxmJycKVRnpW__qAvJN

## Slide 46
BIBLIOGRAFÍA.
Nanjing Jinlong. (13 de julio de 2021). Nanjing Jinlon NJL6100BEV30. https://m.chinabuses.com/product/buses/12424.html
Norma Técnica Ecuatoriana. (2014). Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: magnitudes básicas y métodos de evaluación (iso 1996-1:2003, idt).
Norma Técnica Ecuatoriana. (2015). Medición de ruido emitido por vehículos en acelaración. Método de ensayo. Inen.
Operador Nacional de Electricidad. (2018). Informe del Factor de Emisión de CO2 2018, 14.
Orozco, M. (20 de abril de 2021). Los pasajes de buses inter e intraprovinciales subirán un 15%; transportistas ofrecen retomar servicio. El Comercio. https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/aumento-pasajes-transportistas-interprovinciales-servicio.html
Orozco, M. (12 de mayo de 2021). El diésel sube a usd 1.48 y la gasolina extra a usd 1.99. El Comercio. https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/precio-gasolina-diesel-combustibles-ecuador.html

## Slide 47
BIBLIOGRAFÍA.
Paredes, L., y Pozo, M. (2020). Mobility and Energy Efficiency in the Public Transportation System of Ecuador a Mechanism to Reduce CO2 Emissions.
Pennsylvania Transportation Institute. (2016). Federal Transit Bus Test. Interior Noise Test., 12. https://doi.org/10.1111/fcre.12240
Pérez, P., y Quito, C. (2018). Determinación de los ciclos de conducción de un vehículo categoría M1 para la ciudad de Cuenca, 132. http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15032
Pervez, A., Kafeel, A., Afsar, S., y Nasim, A. (2020). Validation of the Road Traffic Noise Prediction Model RLS-90 in an Urban Area. Proceedings of 3rd International Conference on Emerging Technologies in Computer Engineering: Machine Learning and Internet of Things, ICETCE 2020, https://doi.org/10.1109/ICETCE48199.2020.9091759
Pesantez, K. (8 de noviembre de2019). José Silva, el transportista que fue seducido por los vehículos eléctricos. (2019). Primicias. https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/jose-silva-transportista-convertido-empresario/

## Slide 48
BIBLIOGRAFÍA.
Rámirez, C. García, M. Pantoja, C. (2010). Fundamentos y técnicas de costos.
Redacción Guayaquil. (22 de noviembre de 2017). El primer bus eléctrico cumplió la ruta de la línea 89, en Guayaquil. El Comercio. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/bus-electrico-ruta-guayaquil-ambiente.html
Redacción Primicias. (5 de febrero de 2021). Ecuador cierra enero con una inflación anual de -1,04%. Primicias. https://www.primicias.ec/noticias/economia/ecuador-enero-inflacion-baja-ecuador/. (2021).
Red Simus. (2020). Buses Eléctricos. Recuperado July 12, 2020, from https://redsimus.com/
Restrepo, A., Carranza, Y., y Tibaquira, J. (2007). Diseño y aplicación de una metodología para determinar ciclos de conducción vehicular en la ciudad de Pereira..
Restrepo, P. (2018). Metodología para la implementación de buses eléctricos con baterías litio-titanato en la ruta circular sur 302 de Medellín Colombia.
Richter, H. (2021). VBOX Sport Datasheet, 3. https://www.vboxmotorsport.co.uk/downloads/datasheets/VBOX Sport Datasheet.pdf

## Slide 49
BIBLIOGRAFÍA.
Ross, J., y Staiano, M. (2007). A comparison of green and conventional diesel bus noise levels.
Scania. (2020). Battery electric vehicle Scania Citywide BEV. https://www.scania.com/group/en/home/products-and-services/buses-and-coaches/citywide-bev.html#
Serrano, F., y Rodríguez, R. (2014). Aerodinámica en el vehículo. https://ingelibreblog.wordpress.com/2014/04/24/aerodinamica-en-el-vehiculo-resistencia-aerodinamica/
Sistema Integrado de Recaudación. (2021). Empresas de Transporte. Recuperado el 12 de julio de 2021 de https://www.sircuenca.com/index.php/es/features/empresas-de-transporte
Solaris. (2020). Autobuses Cero Emisiones.
Soltani, A., Marandi, Z., y Ivaki, E. (2013). Bus route evaluation using a two-stage hybrid model of Fuzzy AHP and TOPSIS. Journal of Transport Literature (Vol. 7). https://doi.org/10.1590/s2238-10312013000300003

## Slide 50
BIBLIOGRAFÍA.
Soylu, S. (2010). Urban Transport and Hybrid Vehicles.
Sustainable bus. (11 de agosto de 2020). Electric bus, main fleets and projects around the world. https://www.sustainable-bus.com/electric-bus/electric-bus-public-transport-main-fleets-projects-around-world/#:~:text=Still according to Bloomberg New,is therefore 13 per cent.
Torres, F. (2016). Análisis energético de un sistema de propulsión eléctrico alternativo para movilidad en el cantón Cuenca.
Texto unificado de legislación secundaria de medio ambiente. (2014). LIBRO VI Anexo 5 Ruido.
Vera, C. (2021). Índice de precios al consumidor. Estadísticas Económicas. Boletín Técnico., 1–15. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2018/Enero-2018/01
Yutong. (2020). Yutong E12.